В этой статье, я расскажу Вам как изготовить шкаф купе своими руками. На самом деле технолия изготовления шкафа проста. На примере одного шкафа, можно научиться рассчитывать любой шкаф купе, правильно высчитывать размеры деталей, вобщем делать полную деталировку шкафа купе. И так начнём.

Для примера возьмём вот такой 2-х дверный шкаф.

Все размеры деталей будут расчитываться в миллиметрах, так как шкаф любит точность..

Представим, что этот шкаф высотой 2602, длиной 1200 и глубиной 600.

Порядок расчёта следующий:

- бок шкафа: 2602-16(толщина накладной крыши)=2586 на 600(глубина шкафа)-2шт

- средняя перегородка: 2602-50(цоколь всегда 50мм)-16(дно шкафа)-16(крыша шкафа=2520*550(верхняя и нижняя направляющая занимают 100мм в глубину, поэтому все внутренности шкафа уменьшаются на 100мм по глубине)-1 шт

- крыша: 1200*600-1 (крыша накладная всегда равняется дине и глубине шкафа)

- дно шкафа: 1200-32(16+16=32 — толщина двух боков, так как дно вкладное) =1168*600-1 (глубина дна всегда равняется глубине шкафа)

- полки:1200 (длина шкафа)-32(16+16 толщина боковин)/2 (шкаф состоит из 2-х отсеков)-8(толщина средней перегородки делится пополам 16/2)=576*550(внутренние части уменьшены на 100мм)-9 шт

- цоколь: 1200(длина шкафа)-32(16+16 толщина боковин шкафа)-1мм(для лучшей установки цоколя)=1167*50(как уже выше говорилось, высота цоколя 50мм)-2шт

- Ребро жёсткости: 200(высота может быть любой, но лучше200)*576 (длина ребра равняется длине полки)-1 шт

- Высота задней стенки: 2602(высота шкафа)-50(высота цоколя шкафа)=2552

- Ширина задней стенки: 1200(ширина шкафа)/2-1мм (на зазоры)=599

- Получаем размер задней стенки: 2552*599=2 шт

Теперь подводим итог получившихся деталей

| Название деталей | Высота детали | Ширина детали | Количество деталей | Кромка по высоте | Кромка по ширине |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бок шкафа | 2586 | 600 | 2 | 1 |  |
| Средняя перегородка | 2520 | 550 | 1 | 1 |  |
| Крыша шкафа | 1200 | 600 | 1 | 1 | 2 |
| Дно шкафа | 1168 | 600 | 1 | 1 |  |
| Полки | 576 | 550 | 9 | 1 |  |
| Ребро жёсткости | 200 | 576 | 1 |  | 2 |
| Цоколь | 1167 | 50 | 2 |  |  |
| Задняя стенка ХДФ или ДВП | 2552 | 599 | 2 |  |  |

В таблице вы видете, что добавились два столбика с «Кромкой по высоте» и с «Кромкой по ширине» Как видно из таблицы, кромка обозначена на всех видимых частях шкафа. Цифра 1 означает с одной стороны детали, а цифра 2 с двух сторон детали.

Шкаф мы рассчитали, а дальше что?

А дальше заходим в любой поисковик  и пишем. «Распил ЛДСП» . Находим фирму, которая напилит вам эти размеры. На нашей фабрике тоже есть такая услуга. Посчитаем, сколько выйдет это по деньгам.

ДСП -2листа = 2200*2=4400 руб

Кромка — 19метров*20рублей = 380 руб

Задняя стенка ХДФ = 533 руб

Итого стоимость коробки шкафа = 5313 рублей

Теперь про двери. Двери лучше покупать в уже собранном виде. Сборка дверей кропотливое дело. Человек должен обладать опытом, чтобы их собрать, да и в домашних условиях это сделать проблематично.Главное высчитать точный проём. Проём высчитывается так.

Высота проёма равняется высоте средней перегородке (2520), а ширина проёма равняется длине цоколя. (1167)

Коплект из двух глухих дверей обойдётся в 9800 рублей, а комплект с двумя зеркальными дверями — 11400 рублей.

И не забудьте, что нужно подумать, как привезти детали и двери домой и самому потом это всё собрать. Детали без сверлений лучше собирать на уголках. Они бывают 2-х видов — пластмассовые в цвет ЛДСП и железные. Железные крепче пластмассовых, зато пластмассовые смотрятся эстетичнее. Ну а решать, какой шкаф вы захотите красивый или прочный — решать Вам.